WARUNKI TECHNICZNE

Opracowania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego.

I.DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE:

Zleceniodawca: Powiat Toruński

II.PODSTAWOWE NORMY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie  standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

- wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r Nr 263 poz. 1572)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012r. w sprawie osnów  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r. poz. 924)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 45,poz 454 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r. poz.1938)

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat : toruński

Powiat obejmuje 8 gmin  i 1 miasto.  Łączna powierzchnia powiatu toruńskiego - 122721 ha

Istniejąca wysokościowa osnowa geodezyjna

-  36 punktów  I klasy

- 208 punktów II klasy

- 866 punktów III klasy

- 233  punktów osnowy pomiarowej wysokościowej

IV. MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

- Mapy przeglądowe osnowy wysokościowej i poziomej

- Numeryczna mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza w postaci numerycznej

- Wykaz punktów  osnowy wysokościowej i poziomej

V.CEL OPRACOWANIA

Celem zamówienia jest wykonanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej: wysokościowej i poziomej (wielofunkcyjnej) na obszarze powiatu  toruńskiego. Osnowę należy zaprojektować jako zagęszczenie istniejących osnów podstawowych (wysokościowych i poziomych).

Współrzędne płaskie w układzie PL-2000.

Zestawienia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej: wysokościowej i poziomej (wielofunkcyjnej) do założenia (wg sekcji mapy zasadniczej dla układu „1965”:

345.343 – 2 pkt

345.344 -  9 pkt

345.433 – 2 pkt

354.242 – 12 pkt

355.122 -  6 pkt

355.113 – 15 pkt

355.114 – 28 pkt

355.121 – 18 pkt

355.122 – 20 pkt

355.123 – 30 pkt

355.124 -- 18 pkt

355.131. – 16 pkt

355.132 – 20 pkt

355.133 – 13 pkt

355.134 – 22 pkt

355.141 – 26 pkt

355.142 – 25 pkt

355.143 - 20 pkt

355.144 – 22 pkt

355.211 - 8 pkt

355.213 – 10 pkt

355.231 – 22 pkt

355.233 – 20 pkt

355.234 – 5 pkt

355.312 – 15 pkt

355.314 – 4 pkt

355.321 – 6 pkt

355.322 – 0 pkt

355.323 – 15 pkt

355.324 – 10 pkt

355.411 – 30 pkt

355.412 – 25 pkt

355.413 – 15 pkt

355.414 – 25 pkt

355.322 – 0 pkt

355.341 – 2 pkt

355.342 – 3 pkt

355.343 – 1 pkt

355.344 – 1 pkt

355.431 – 24 pkt

355.432 – 26 pkt

355.421 – 6 pkt

355.422 - 16 pkt

355.423 – 20 pkt

355.424 – 18 pkt

355.434 - 15 pkt

355.441 – 20 pkt

355.443 – 15 pkt

355.221 – 4  pkt

Łączna projektowana ilość punktów 705.

VI. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.Na podstawie wyników wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny założenia / uzupełnienia szczegółowej osnowy: wysokościowej i poziomej będącą rozwinięciem  podstawowej osnowy: wysokościowej i poziomej (wielofunkcyjnej). Stopień zagęszczenia punktów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352), powinien być zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu. Większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycje, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku  jego braku  na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2.Nowo projektowane punkty osnowy powinny znajdować się w dostępnym miejscu. Należy wykorzystać budynki użyteczności publicznej w przypadku znaków ściennych.

W przypadku znaków ziemnych projektowany punkt powinien pełnić rolę osnowy dwufunkcyjnej z możliwością nawiązania do co najmniej 2 punktów osnowy poziomej.

Nowe punkty należy zaprojektować tak, aby były łatwo dostępne, stabilne i nie narażone na zniszczenie.

3.Należy uzgodnić z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w Toruniu numerację nowo  projektowanych punktów osnowy.

4.Projektowane punkty powinny być zamarkowane palikiem, posiadać określone współrzędne płaskie (układ PL-2000) oraz opis topograficzny punktu wraz z dokumentacją fotograficzną określającą jednoznacznie położenie punktu.

- Opis topograficzny należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 30 marca 2012 r., poz. 352).

5.Lokalizację punktów osnowy należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości uzyskując pisemną zgodę umiejscowienia projektowanego znaku osnowy geodezyjnej.

6. Projekt techniczny osnowy należy sporządzić na mapie w skali 1:10000 i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.

7. W projekcie technicznym osnowy należy uwzględnić lokalizację punktów osnowy geodezyjnej proponowanej przez Toruńskie Wodociągi spółka z o.o., oraz osnowę z operatu pomiaru Niziny Toruńskiej – Kanał Górny.

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z zakładaniem i projektowaniem szczegółowych osnów geodezyjnych, posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 4 lat minimum jedną pracę.

- Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości prac oraz przedstawienia swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia.