Załącznik Nr 5

do Instrukcji udzielania zamówień publicznych

ABR. 041.1.2016 DS

Zapytanie o cenę na  usługę - opis przedmiotu zamówienia wraz z kryteriami wyboru oferty.

- Zamawiający:

Powiat Toruński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ”Budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku tzw. Tarasowiec   dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża”

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami , kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, dla zadania pod nazwą ”Budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku tzw. Tarasowiec dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża ” Projekt obejmie następujące zagadnienia : 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (docieplenie) z oceną stanu technicznego podłoży wraz z projektem kolorystyki elewacji. 2. Ocieplenie maszynowni (ścian styropianem, dachu wełną mineralną) 3. Instalacje paneli fotowoltanicznych wraz z projektem konstrukcyjnym zamocowań paneli fotowoltanicznych 4. Kosztorys inwestorski i ofertowy. 5. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót. 6. Inwentaryzacja ornitologiczna budynku. Przedmiot zamówienia jest dopełnieniem projektu pt. ”Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.” W przedmiocie zamówienia należy tak zaprojektować prace termomodernizacyjne, aby redukcja CO2 była o 30 % mniejsza w stosunku do stanu teraźniejszego (łącznie z projektem wymienionym powyżej). Projekt pn.: Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.” oraz „Audyt energetyczny” jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Referacie Inwestycji i Remontów p.122 Dokumentację projektową należy wykonać jako: projekt budowlany , projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, na działce nr 57/21 w Browinie, obejmującej: projekt budowlany wraz z branżami: architektoniczno- konstrukcyjną, elektryczną)+ wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg, projekt wykonawczy w branży: architektoniczno- konstrukcyjnej)+ wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg, informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + wersja elektroniczna (format pdf), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wymienione branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i rds), przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i rds), Zamawiający wymaga konsultacji na każdym etapie realizacji projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389)oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie średnie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z użytkownikiem całości zaprojektowanych rozwiązań, 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, opinie wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Planowany termin wykonania projektu – nie później niż do 19.09.2016 r.

- Termin realizacji zamówienia:

Proponowany 1 miesiąc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 19.09.2016 r

- Kontakt z Zamawiającym

Danuta Sobiepanek, tel. 56 662 89 34 , Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Architektury i Budownictwa, ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zadania należy składać na formularzu ofertowym pobranym u Zamawiającego lub na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiattorunski.pl, w terminie do dnia 05 sierpnia 2016r. do godz. l2:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego pokój nr 100 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń ,w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i opisanej Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Opis kryteriów jakimi będzie się kierować Zamawiający przy wyborze oferty:

Przedmiotem oceny będzie koncepcja wizualizacji budowy łącznika wraz z szacunkowym kosztem, jako optymalne rozwiązanie cena/wizualizacja Opis Kryteriów wyboru Opis kryteriów jakimi będzie się kierować Zamawiający przy wyborze oferty. Kryteria: cena usługi: 80% wagi oceny + termin realizacji projektu 20 % wagi oceny, Oceniany będzie termin realizacji dokumentacji. Komisja w ilości 4 osób oceni przedstawionej koncepcji przyznając punkty: 0 punktów - 0% powyżej 1 m-ca, 1 punkty - 10 % 1 miesiąc, 2 punkty - 20 % poniżej miesiąca. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P= (Pc x 0,8) + (Pk x 0,2) Konc. bad. Cena min. w którym Pk = ------------------------- x 100 Pc= ------------------ x 100 Konc. max punktowanej Cena max.

- Pozostałe informacje:

Załączniki;

- formularz ofertowy ,

- projekt umowy,