Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie systemu wirtualizacji wraz z zakupem serwerów oraz licencji na potrzeby ww. systemu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

- Szczegółowe informacje:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie jej art. 4 pkt 8 oraz zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr 320/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego  z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego.

- Wymagania formalne:

Wykonawca musi posiadać kompetencje dotyczące środowiska WMware. W celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć certyfikat kompetencji WMware przynajmniej dla jednej osoby.

- Charakterystyka serwerów (wymagania minimalne):

- Serwer – 2 sztuki

- W ofercie należy podać producenta i model serwera.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwu-procesorowych |
| Procesor | Dwa procesory min. dziesięciordzeniowe, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 850 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera. |
| Pamięć RAM | 64 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz. Płyta powinna obsługiwać do min. 384GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep. |
| Sloty PCI Express | Min. Dwa sloty PCIe Gen 3, z czego minimum jeden o przepustowości x16. |
| Wbudowane porty | Min. 5 portów USB z czego min 2 porty 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet. |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wyposażony w min. 1GB pamięci cache. |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji wewnętrznej pamięci masowej typu SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane min. 5 dysków twardych o pojemności 1.8TB SAS 12Gb/s 10K rpm fabrycznie skonfigurowane w RAID 5. Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrzej pamięci masowej w serwerze. |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt oraz zapis nośników DVD. |
| System diagnostyczny | Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 550W każdy |
| Chłodzenie | Minimum 6 redundantnych wentylatorów |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Oprogramowanie | WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic, ilość licencji dostosowane do uruchomienia na serwerze z zaproponowanymi procesorami. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w trybie 8x5. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |

- System wirtualizacji – 1 komplet:

| VS6-ESP-KIT-C | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) |
| --- | --- |
| VS6-ESP-KIT-3G-SSS-C | Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year |

- Instalacja i wdrożenie – zakres prac:

- Zakup, dostawa i instalacja 2 serwerów o charakterystyce opisanej w punkcie 3, 
w szafie rack Zamawiającego, podłączenie okablowania do switchy Zamawiającego 
w tej samej szafie RACK. Patchcordy dostarczy Zamawiający.

- Sprawdzenie i w razie potrzeby aktualizacja firmware do najnowszej wersji oraz uruchomienie i konfiguracja serwerów.

- Instalacja dostarczonego środowiska wirtualnego opartego o Vmware opisanego 
w punkcie 4.

- Przygotowanie 3 maszyn wirtualnych do instalacji systemów operacyjnych.

- Instalacja jednego systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej opartego na dostarczonym Microsoft Windows Serwerze opisanego w punkcie 3, 
z przeznaczeniem dla oprogramowania Płatnik.

- Przeprowadzenie w trakcie wdrożenia – minimum 8 godzinnego szkolenia z zasad działania systemu Vmware obejmującego swoim zakresem podstawowe administrowanie systemu.

- Gwarancja i wsparcie:

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnego wsparcia technicznego Zamawiającemu z zagadnień objętych instalacją i wdrożeniem wymienionym w punkcie 5 przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru w wymiarze co najmniej 12 godzin, łącznie przez cały okres trwania wsparcia. Wsparcie techniczne świadczone może być zdalnie, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail (czas reakcji serwisu: 1 dzień roboczy, czas rozwiązania problemu przez serwis: do 3 dni).

- Końcowe postanowienia:

Zapłata za wykonaną usługę zostanie wykonana po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem o terminie płatności 7-to dniowym na rachunek wskazany na fakturze. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres trwania całego zamówienia i nie będą podlegały zmianom.