I. Krzesło obrotowe

1. Krzesło biurowe z mechanizmem CPT.

2. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie oraz stałe podłokietniki.

3. Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki   o gr. co najmniej 6 mm, obłożony gąbką

o  gr. co najmniej 40 mm. Osłona siedziska wykonana  z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

4. Oparcie: szkielet wykonany  z tworzywa sztucznego, obłożony gąbką  o  gr. co najmniej

40 mm. Osłona oparcia wykonana  z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

5. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną np.  typu oban , kolor szary.

Dane techniczne tkaniny:

a) 100% włókno poliolefin,

b) ścieralność min. 40 000 cykli Martindale,

c) atest na ocenę zapalności tkaniny (źródło zapłonu tlący papieros) wg normy PN-EN 1021-1/2007,

d) atest (świadectwo) w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z  normą PN-88/B-02855,

e) atest higieniczny.

6. Stałe polipropylenowe podłokietniki w kolorze czarnym.

7. Podstawa krzesła 5-cio ramienna z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym wyposażona w samohamowne kółka    do powierzchni twardych.

8. Podstawowe wymiary:

a) całkowita wysokość regulowana (+/- 20 mm) : 950 - 1140 mm,

b) wysokość siedziska regulowana (+/- 30 mm) : 410 - 550 mm,

c) szerokość siedziska (+/- 20 mm) : 460 mm,

d) głębokość siedziska regulowana (+/- 20 mm) : 390 - 420 mm.

9. Mechanizm CPT – podstawowe funkcje:

a) regulacja wysokości siedziska,

b) regulacja wysokości oparcia,

c) możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji.

10. Dokument Oceny Ergonomicznej.

11. Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy:

PN-EN 1335-1/2004, PN-EN 1335-2/2002, PN-EN 1335-3/2002, PN-EN 1022/2007

II. Krzesło miękkie typ ISO

1. Krzesło konferencyjne na metalowej ramie (malowanej farbą proszkową w kolorze czarnym) z

miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

2. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej co najmniej 30x15 mm,

poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej co najmniej Ø 18x1,5 mm.

3. Siedzisko: szkielet ze sklejki  o gr. co najmniej 4,6 mm oklejony formatką gąbki

o gr. co najmniej 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

4. Oparcie: szkielet ze sklejki  o gr. co najmniej 4,6 mm oklejony formatką gąbki

o gr. co najmniej 25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

5. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną np.  typu oban , kolor szary.

Dane techniczne tkaniny:

a) 100% włókno poliolefin,

b) ścieralność min. 40 000 cykli Martindale,

c) atest na ocenę zapalności tkaniny (źródło zapłonu tlący papieros) wg normy PN-EN 1021-1/2007,

d) atest (świadectwo) w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z  normą PN-88/B-02855,

e) atest higieniczny.

6. Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.

7. Podstawowe wymiary :

a) całkowita wysokość :   (+/- 20 mm) : 820 mm,

b) wysokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 470 mm,

c) szerokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 470 mm,

d) głębokość siedziska:    (+/- 20 mm) : 420 mm.

8. Możliwość składowania w stosie max. 10 szt.

9. Możliwość łączenia w rzędy za pomocą łącznika do krzeseł typu ISO.

10. Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 13761/2004; PN-EN 1728/2004; PN-EN 1022/2007.

11. Dokument Oceny Ergonomicznej.

III. Fotel obrotowy

1. Fotel gabinetowy z mechanizmem TILT i stałymi podłokietnikami.

2. Siedzisko: szkielet wykonany  ze  sklejki o gr. co najmniej 12 mm i obłożony  gąbką o   gr.

conajmniej 60 mm.

3.Oparcie: szkielet wykonany  ze sklejki o gr. co najmniej 9 mm i obłożony  gąbką

o gr. co najmniej 60 mm.

4. Front siedziska i oparcia  tapicerowany  skórą  dwoinową, tył tapicerowany ekoskórą.

Siedzisko i oparcie w kolorze  czarnym.

5.Podłokietniki stałe chromowane z miękkimi, tapicerowanymi  nakładkami w kolorze czarnym zapewniającymi wygodę ułożenia rąk.

6. Podstawa fotela 5-cio ramienna, stalowa chromowana lub z polerowanego aluminium, wyposażona  w samohamowne kółka  do  powierzchni twardych.

7. Podstawowe wymiary :

a) całkowita wysokość regulowana (+/- 30mm) : 1070 - 1180 mm,

b) wysokość siedziska regulowana (+/- 30mm) : 470 -560 mm,

c) szerokość siedziska (+/- 20 mm) : 510 mm,

d) głębokość siedziska (+/- 20 mm): 460 mm.

8. Mechanizm TILT - funkcje:

- regulacja oporu oparcia za pomocą pokrętła pod siedziskiem,

- odchylanie się oparcia w zakresie od 0˚ do co najmniej +13˚,

- blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy,

- możliwość swobodnego kołysania się.

9. Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy:

PN-EN 1335-2/2002, PN-EN 1335-3/2002, PN-EN 1022/2007.

10. Dokument Oceny Ergonomicznej.

11. Okres gwarancji zgodny z formularzem ofertowym, nie mniej niż 24 miesiące.

IV. Fotel obrotowy do pracy 24h/7 dni

1. Fotel obrotowy  przeznaczony do 24 godzinnej pracy przez 7 dni w tygodniu odporny na obciążenie nie mniej niż 150 kg poparte odpowiednim certyfikatem wytrzymałościowym.

2. Fotel obrotowy z szerokim, komfortowym siedziskiem i ergonomicznym wyprofilowanym oparciem ze zintegrowanym zagłówkiem.

3. Fotel obrotowy z mechanizmem MULTIBLOCK i stałymi podłokietnikami.

4. Mechanizm MULTIBLOCK – funkcje:

- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

- regulacja wysokości fotela,

- regulacja siły oporu oparcia,

- mechanizm Anit-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

- możliwość swobodnego kołysania się.

5. Siedzisko: szkielet wykonany  ze sklejki o gr. co najmniej 7,6 mm i obłożony  gąbką o   gr. co najmniej 60 mm oraz gąbką o gr. co najmniej 20 mm(strona zewnętrzna).

6. Oparcie: szkielet wykonany  ze  sklejki o gr. co najmniej 7,6 mm i obłożony  gąbką o  gr. co najmniej  60 mm oraz gąbką o  gr. co najmniej 20 mm(strona zewnętrzna).

7. Siedzisko i oparcie  tapicerowane specjalną tkaniną o podwyższonej wytrzymałości

(tkanina  wk) w kolorze ciemno szarym lub czarnym.

8.Podłokietniki stałe chromowane z miękkimi, tapicerowanymi  nakładkami w kolorze tkaniny fotela  zapewniającymi wygodę ułożenia rąk.

9. Podstawa fotela 5-cio ramienna z metalu chromowanego wyposażona w samohamowne   kółka  do  powierzchni twardych.

10. Podstawowe wymiary:

a) całkowita wysokość regulowana (+/- 40 mm) : 1190 - 1310 mm,

b) wysokość siedziska regulowana (+/- 20 mm) : 460 -560 mm,

c) szerokość siedziska (+/- 40 mm) :  510 mm,

d) głębokość siedziska (+/- 20 mm) : 530 mm.

11. Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy:

PN-EN 1335-2/2002; PN-EN 1022/2007.

12. Dokument Oceny Ergonomicznej.