Załącznik nr 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego  (z produkcji 2016r.) wolnego od wad samochodu, nadwozie typu BUS 9 – osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. Wymagana jest fabryczna homologacja auta bazowego – bus 9 osobowego oraz homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: możliwość przewożenia  1 osoby na wózku inwalidzkim.

DANE TECHNICZNE:

silnik:

- wysokoprężny turbo diesel

- pojemność:   minimum 1900 – 1999 cm 3

- moc (KM)  minimum 100KM

- norma spalania EU – Euro 5

- skrzynia biegów manualna min. 5 biegów

- dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

wymiary:

- długość całkowita maksimum 5100 mm

- minimalna wysokość przestrzeni pasażerskiej -1385 mm

- całkowita wysokość pojazdu – max 2000 mm

układ hamulcowy:

- hamulce tarczowe wszystkich kół wentylowane;

system bezpieczeństwa:

- ABS

- ESP – elektroniczna stabilizacja toru jazdy

- HSA – system wspomagania ruszania pod górę

- EBA – system wspomagania nagłego hamowania

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

- 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego

- wspomaganie układu kierowniczego oraz regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach

- trzecie światło stop

- dodatkowy komplet kół – felgi z oponami zimowymi

- rodzaj napędu na 2 przednie koła jezdne

Wyposażenie wewnętrzne:

- samochód wyposażony w fotele z możliwością przewozu 9 osób ( w tym kierowca)                              z możliwością umieszczenia i zabezpieczenia jednego wózka inwalidzkiego za 3 rzędem siedzeń,

I rząd: fotel kierowcy, fotel pasażerów – 2 osoby, obok kierowcy dowolnego układu – 	fotele 	pojedyncze lub fotel podwójny,

II rząd: 1 fotel podwójny, 1 fotel pojedynczy, szybko demontowane,

III rząd: 3 fotele pojedyncze, szybko demontowane,

- fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska,

- wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa,

- teleskopowe najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich,

- szyny podłogowe do umocowania 1 wózka inwalidzkiego oraz komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku,

- uchwyt lub pasy w powierzchni bagażowej do zamontowania złożonych najazdów dla osób niepełnosprawnych,

- lusterko wsteczne wewnętrzne,

- radio fabryczne z CD, MP3 i  zestawem głośnomówiącym,

- klimatyzacja dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu                         i osobną regulacją temperatury,

- ogrzewanie przód/tył,

- komputer pokładowy,

- dwa gniazdka zasilające 12v przód/tył,

- przedział pasażerski oświetlony,

- pełna tapicerka kabiny i części pasażerskiej kierowcy,

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, cztery rolety przeciwsłoneczne w przedziale pasażerskim,

- koło zapasowe pełnowymiarowe,

- zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik,

- wyjmowany 2 i 3 rząd siedzeń,

- podłoga z wykładziną antypoślizgową w przedziale kierowcy i pasażerskim,

- pokrowce na wszystkie siedzenia,

- komplet dywaników gumowych,

- gaśnica, trójkąt, apteczka, trójkąt ostrzegawczy

Zabezpieczenia:

- immobiliser

- centralny zamek sterowany pilotem

- alarm

Wyposażenie zewnętrzne:

- regulacja zasięgu reflektorów,

- światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu,

- światła do jazdy dziennej z homologacją,

- lusterka zewnętrzne sterowane elektryczne, podgrzewane, ograniczające martwe pole widzenia

- dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu

- szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie

- szyby boczne w przedziale pasażerskim uchylne

- chlapacze – przednie i tylne

- drzwi boczne przesuwane zamontowane z prawej strony, z szybami przyciemnianymi

- drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone, wyposażone w wycieraczki

- nadwozie całkowicie przeszklone, 4 -drzwiowe

- hak holowniczy

- kolor nadwozia dowolny

parametry eksploatacyjne pojazdu:

- okres gwarancji pojazdu na korozję perforacyjną – minimum 10 lat,

- gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy,

- serwis gwarancyjny w odległości maksymalnie 35 km od siedziby zamawiającego

- okres gwarancji mechanicznej pojazdu – nie mniej niż 24 miesiące bez limitu przebiegu,

- zużycie paliwa nie więcej niż 8,5l/100 km – mierzone w cyklu mieszanym,

- wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 210g/km,

ubezpieczenie: pakiet ubezpieczeń na okres 12 miesięcy: OC, AC, NM,  Assistance