Opis systemów

Spis treści

Część I	2

1 System do zarządzania obradami sesji .	2

1.1 Wymagane funkcjonalności systemu:	2

1.2 Terminale systemu do zarządzania obradami:	2

1.2.1 Klawiatura terminala radnego.	3

1.2.2 Klawiatura terminala przewodniczącego.	3

1.2.3 Pozostałe wymagania stawiane klawiaturom terminali.	3

1.2.4 Mikrofony systemu	3

1.2.5 Programator kart dostępowych.	4

1.2.6 Karty dostępowe.	4

1.2.7 Koncentrator systemu.	4

1.2.8 Konsola mikserska.	5

1.2.9 Komputer typu notebook obsługi systemu.	5

1.2.10 Komputer typu notebook do obsługi wizualizacji.	5

1.2.11 Monitor dla Przewodniczącego Rady.	6

1.3 Oprogramowanie zarządzające głosowaniem i debatą.	6

1.3.1 Aplikacja zarządzająca  sesją.	6

1.3.2 Aplikacja sterująca wizualizacją.	7

1.3.3 Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku.	8

1.3.4 Dodatkowe wymagane funkcje systemu zarządzania obradami.	8

Część II	9

2 System transmisji obrad do sieci Internet.	9

2.1 System kamer	9

2.1.1 Zakres prac.	10

2.1.2 Kamera szybkoobrotowa.	10

2.1.3 Enkoder.	11

2.1.4 Konwerter.	11

2.1.5 Monitor poglądowy.	11

2.1.6 Rozgałęźnik  HDMI.	11

2.1.7 Przełącznik kamer zintegrowany z systemem do zarządzania obradami.	12

3 Okablowanie.	12

4 Instalacja, szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna:	12

5 Warunki gwarancji na system:	12

6 Licencje;	13

# Część I

# System do zarządzania obradami sesji .

## Wymagane funkcjonalności systemu:

- głosowania,

- debaty,

- konferencji,

- wizualizacji

- cyfrowej rejestracji dźwięku.

- automatyczne kadrowanie przemawiającego prelegenta za pomocą zainstalowanych kamer w jakości HD.

- cały system musi być zarządzany przez odpowiednie oprogramowanie, które będzie obsługiwane przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego,

- oprogramowanie musi pochodzić od jednego producenta systemu i być wspólne dla całego systemu - nie dopuszcza się obsługi systemu programami różnych producentów,

- oprogramowanie do zarządzania sesją musi być zainstalowane na zapewnionym przez  Zamawiającego, komputerze.

- system musi wykorzystywać karty zbliżeniowe, bezstykowe do identyfikacji użytkowników systemu z możliwością nadawania uprawnień dla użytkownika.

- Opcja: system musi mieć możliwość wykorzystania go jako systemu konferencyjnego bez potrzeby używania kart zbliżeniowych oraz bez nadzoru operatora – dźwięk z takiego trybu pracy musi mieć możliwość archiwizacji w postaci cyfrowego zapisu audio.

## Terminale systemu do zarządzania obradami:

- system musi być wyposażony w 27 mobilnych przewodowych terminali do głosowania i debaty wraz z kartami autoryzującymi z odpowiednimi uprawnieniami i mikrofonami,

- obecność karty w czytniku kart, powinna być cały czas kontrolowana a w przypadku jej wyjęcia z czytnika osoba uprawniona do jej użycia powinna  zostać natychmiast automatycznie wylogowana z systemu.

- wyklucza się możliwość zalogowania do systemu bez karty.

- terminale muszą posiadać możliwość przypisania ich do określonej funkcji uczestnika sesji i w ten sposób zwiększyć lub zmniejszyć dostęp do funkcji związanych z debatą i głosowaniem,

- terminale muszą posiadać możliwość przypisania następujących funkcji:

    - Radni – 22 szt.

    - Przewodniczący – 1 szt.

    - Vip, Zarząd – 5 szt.

- terminale muszą być wyposażone w wymienne  mikrofony,

- terminale muszą umożliwiać prosty i szybki sposób montażu/demontażu na stołach,

- System zarządzania obradami musi umożliwiać przeprowadzanie głosowań oraz dyskusji z wykorzystaniem mobilnych terminali przewodowych

- terminale systemu zarządzania obradami muszą być wykorzystywane przez moduł głosowania i moduł debaty oraz być wyposażona w trwale oznaczone przyciski umożliwiające udział w głosowaniu i debacie,

### Klawiatura terminala radnego.

Klawiatura terminala radnego musi być wyposażona w przyciski umożliwiające:

- oddanie głosu ZA,

- wstrzymanie się od głosu,

- oddanie głosu PRZECIW,

- zabranie głosu przez radnego,

- rezygnację z zabrania głosu przez radnego,

- głos priorytetowy,

- ADVOCEM ,

- sprawdzenie obecności,

### Klawiatura terminala przewodniczącego.

Klawiatura terminala przewodniczącego w wersji mobilnej wraz z mikrofonem z możliwością ręcznego wyłączenia  powinna być wyposażona j w przyciski takie jak w klawiaturze radnego oraz dodatkowo musi umożliwiać:

- dodanie czasu wypowiedzi ;

- skrócenie czasu wypowiedzi;

- włączenie następnego prelegenta (uruchomienie mikrofonu)

- wyłączenie prelegenta (odebranie głosu)

### Pozostałe wymagania stawiane klawiaturom terminali.

- każdy z przycisków klawiatury terminala musi mieć przypisaną tylko i wyłącznie jedną funkcję,

- terminal musi umożliwić uwierzytelnienie osoby za pomocą karty zbliżeniowej,

- terminal musi umożliwiać oddawanie głosów oraz kolejkowanie podczas debaty tylko i wyłącznie po umieszczeniu w nim karty autoryzującej akceptowanej przez system,

- terminal bez obecności karty pozostaje nieaktywny zarówno w czasie głosowania jak i debaty,

### Mikrofony systemu

Mikrofony systemu do zarządzania obradami. Wymagana ilość: 27 szt.

| Sposób mocowania | Za pomocą elastycznego statywu „gęsia szyjka” do gniazda w obudowie terminala (500-700mm) |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | 80 do 16 000 Hz; |
| Impedancja | 500 Ω, |
| Złącza wyjściowe audio Symetryczne XLR, | TAK |
| Czułość | 1,4mV/Pa/1kHz, |
| Dostarczony wraz z elementem mocującym do urządzenia | TAK |
| Przystosowany do współpracy z terminalami | TAK |
| Wyposażony w podświetlany pierścień sygnalizujący działanie wkładki mikrofonowej | TAK |

### Programator kart dostępowych.

Programator kart dostępowych. Wymagana ilość: 1 szt.

| Kompatybilny z systemem do zarządzania obradami i zapewniający programowanie kart autoryzujących | TAK |
| --- | --- |
| Zasilanie programatora odbywa się z wykorzystaniem okablowania systemowego (do terminali ) | TAK |
| Programator wbudowany w jeden z dostarczonych terminali np. przewodniczącego, | TAK |
| Obsługa programatora dostępna w ramach aplikacji sterującej systemem do zarządzania obradami. | TAK |

### Karty dostępowe.

Karty dostępowe. Wymagana ilość: 54 szt.

| Standard | Unique |
| --- | --- |
| Karty Stykowe | NIE |
| Wyposażenie karty | Nadruk składający się między innymi z: stanowiska oraz numeru karty. |

### Koncentrator systemu.

Koncentrator systemu do zarządzania obradami. Wymagana ilość: 1 szt.

| Pełną zgodność z terminalami systemu do zarządzania obradami oraz zamontowanymi w nich mikrofonami, | TAK |
| --- | --- |
| Komunikowanie terminali z oprogramowaniem sterującym systemu zainstalowanym na komputerze oraz sterowanie pozostałymi urządzeniami będącymi elementami systemu (urządzenie wyciszające), | TAK |
| Czas odpowiedzi oraz potwierdzenia nie przekracza 100 ms zarówno przy odpowiedzi jak i wysyłaniu rozkazu, Zabezpieczanie prawidłowej pracy systemu sterowania poprzez wymaganie potwierdzenia wykonania operacji od terminali oraz sterowników mikrofonowych, | TAK |
| Możliwość podłączenia i zasilenia minimum 128 terminali z mikrofonami i czytnikami kart autoryzujących, | TAK |
| Obudowa | Umożliwiająca montaż w systemie Rack 19”. |

### Konsola mikserska.

Konsola mikserska cyfrowa z wbudowanym kompresorem, układem wyciszenia oraz ośmioma niezależnymi wyjściami: 1 szt.

| Ilość kanałów | 12 x mono + 2 x stereo |
| --- | --- |
| Wejścia mono | 12 mikrofonowych, w tym 4 combo (XLR/Jack) |
| Wejścia stereo | 2 x stereo (złącza jack 6,3mm) 1 x 3.5mm jack stereo |
| Tłumiki | 8 zmotoryzowanych tłumików 100mm + zmotoryzowany tłumik sumy 100mm |
| Regulacja gain | Cyfrowa z możliwością zapisu w scenach |
| PFL | Tak, przycisk (Solo) |
| Mute | Tak, przycisk (Mute On) |
| Korekcja brzmienia | Pełnoparametryczna, 4 punktowa, Każdy punkt może być regulowany w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, Regulowana dobroć - Q Gotową korekcję można zapisać w bibliotece korektora jako preset |
|  | Reżyserki, słuchawkowe i stereo CD/Tape |
| Zasilanie Phantom +48V w każdym kanale | Symetryczne+48V w każdym kanale |
| Aux | 6 x XLR |
| Procesor efektów | 4 stereofoniczne efekty (reverb, delay, modulacja, 15-pasmowy korektor graficzny ) |
| Wskaźniki wysterowania | 2 x 16 LED |
| Dodatkowe dane | Wbudowane procesory dynamiki Dotykowy wyświetlacz 7" (1024X600) Przetworniki AD/DA: 192 kHz, 24bit Procesor wewnętrzny DSP: 40 bit, SHARC Wbudowany interfejs wi-fi Złącza: -AES/EBU: XLR -S/PDIF: wejście/wyjście (2 x RCA) -2xzłącze USB (nagrywanie i odtwarzanie/zapisywanie scen) -wyjście monitorowe: 2 x jack 6,3mm -wyjście słuchawkowe: 1 x jack 6,3mm |

### Komputer typu notebook obsługi systemu.

Wymagana ilość: 1 szt. - zapewni Zamawiający

### Komputer typu notebook do obsługi wizualizacji.

Wymagana ilość: 1 szt. - zapewni Zamawiający

### Monitor dla Przewodniczącego Rady.

Monitor dla Przewodniczącego Rady 21,5 cali

Wymagana ilość: 1 szt.

| Przekątna | 21,5 ‘’ |
| --- | --- |
| Typ matrycy | TN |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji | 5ms |
| Kontrast | dynamiczny: 50000000:1 |
| Złącza | HDMI |
| Bluetooth | Tak |

## Oprogramowanie zarządzające głosowaniem i debatą.

Oprogramowanie zarządzające głosowaniem i debatą

Wymagana ilość: 27 bezterminowych licencji.

Zadaniem aplikacji jest obsługa głosowań oraz sterowanie poszczególnymi mikrofonami w ściśle określonej kolejności powstałej na podstawie zgłoszeń z terminali oraz przydzielanie poszczególnym prelegentom ściśle określonego czasu wypowiedzi zgodnie ze Statutem. Aplikacja musi obsługiwać proces autoryzacji kart zgodnie z wprowadzonymi na listę nazwiskami użytkowników.

### Aplikacja zarządzająca  sesją.

Aplikacja zarządzająca sesją musi umożliwiać:

- Przygotowanie tematów głosowań i debat do wykorzystania w trakcie sesji.

- Przeprowadzanie głosowań, liczenie głosów, wyświetlanie wyników.

- Prezentowanie listy utworzonych głosowań, zawierającej informacje o:

  - nazwie i numerze głosowania,

  - rodzaju głosowania,

  - statusie,

  - dacie i czasie głosowania,

  - sposobie wyznaczania kworum.

- Prezentowanie wyników głosujących w postaci listy zawierającej informacje:

  - imię, nazwisko,

  - obecność podczas głosowania (TAK / NIE),

  - rodzaj oddanego głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, GŁOS NIE ODDANY) - w przypadku głosowań jawnych

  - informacje dodatkowe dotyczące wyników głosowań: nazwa i numer głosowania, liczba uprawnionych uczestników sesji, liczba radnych obecnych na głosowaniu, liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu, liczbie głosujących „za”, liczbie głosujących „przeciw”, liczbie wstrzymujących się od głosowania, liczbie głosów nie oddanych.

- Funkcja głosowanie musi być skojarzone z odpowiednimi przyciskami  na terminalu: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

- Obsługę sesji oraz innych grup użytkowników korzystających z infrastruktury (np. komisje), w tym możliwość utworzenia, edycji i wyświetlania listy sesji.

- Grupowanie głosowań w odpowiednie sesje.

- Głosowania jawne imienne, jawne, tajne.

- Możliwość sprawdzenia obecności radnych w trakcie obrad sesji w dowolnym momencie jej trwania przez przewodniczącego rady, z możliwością wyświetlenia informacji na ekranie. Lista powinna składać się z pól:

  - imię, nazwisko,

  - obecność (TAK / NIE)

  - informacji o liczbie uprawnionych uczestników sesji,

  - liczbie radnych obecnych na głosowaniu,

  - liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu,

  - informacji dotyczącej kworum.

- Tworzenie i wydruk protokołów z przebiegu głosowania natychmiast po zakończeniu głosowania, przedstawiając wyniki głosowania.

- Archiwizację wraz z możliwością eksportu do pliku PDF, XLS.

- Bezpieczeństwo – po zakończeniu sesji program blokuje możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian w zarejestrowanych sesjach (np. wynikach przeprowadzonych głosowań).

- System powinien umożliwiać kontrolowanie czasu wypowiedzi uczestników debaty poprzez ustawiony limit. Przy automatycznym przebiegu debaty mikrofony uczestników wyłączają się po upływie ustawionego limitu. Dodatkowo system powinien zapewniać automatyczne stopowanie czasu wypowiedzi w sytuacji zmiany miejsca prelegenta ( stanowisko radnego – mównica).

- system musi posiadać  możliwość dodawania i odejmowania czasu wypowiedzi niezależnie od limitu, a także natychmiastowego wyłączenia mikrofonu. Kontrola i regulacja czasów wypowiedzi w zależności od funkcji oraz trybu zabrania głosu w debacie

- Automatyczne (bez ingerencji administratora ) zatrzymanie czasu wypowiedzi w w czasie trwania debaty w sytuacji zmiany miejsca prelegenta (np. w czasie przejścia radnego do mównicy)

- Przeprowadzanie debat i głosowań musi odbywać się za pomocą tych samych urządzeń.

- Funkcja debaty musi uwzględniać zapisy wynikające ze statusu, które dotyczą czasu wypowiedzi radnych.

- Mikrofon przewodniczącego w systemie powinien być włączony w trybie ciągłym. Powinna być możliwość wyłączenia mikrofonu przez przewodniczącego be angażowania systemu (wyłącznik mikrofonu wbudowany w mikrofon).

### Aplikacja sterująca wizualizacją.

Aplikacja sterująca wizualizacją.

Wymagana ilość: 1 bezterminowa licencja.

- Oprogramowanie powinno pozwalać na przedstawienie wyników głosowania na ekranie projekcyjnym.

- Aplikacja musi umożliwiać prezentację za pomocą wizualizacji takich danych jak:

- kolejka chętnych do zabrania głosu (imię i nazwisko),

- wyświetlanie zdjęcia osoby aktualnie przemawiającej,

- wyświetlanie obrazu z kamer samonaprowadzających,

- wyróżnienie osoby aktualnie przemawiającej,

- aktualny czas wypowiedzi,

- wyświetlania aktualnego tematu wypowiedzi (zgodnie ze wcześniej wprowadzonym według programu obrad),

- zegar czasu rzeczywistego w odpowiednim miejscu ekranu,

- informacja o osobach zalogowanych w systemie,

- plan sesji,

- prezentacja wyników głosowania  w trybie imiennym,

- prezentacja wyników głosowania w trybie uproszczonym ( ilość  za, przeciw , wstrzymuję się )

- informacja o kworum,

- informacja o osobach zalogowanych do systemu,

- informacja o długości przerwy w obradach lub dacie jej wznowienia,

### Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku.

Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku.

Wymagana ilość: 1 bezterminowa licencja.

- Oprogramowanie powinno umożliwiać zapis sumy dźwięku ze wszystkich mikrofonów znajdujących się w sali sesyjnej podłączonych do systemu, w tym mikrofonów bezprzewodowych „do ręki”.

- Oprogramowanie musi zostać zainstalowane na dostarczonym komputerze przenośnym i powinno być integralne z oprogramowaniem sterującym systemem.

- Zarejestrowane pliki audio powinny posiadać możliwość odsłuchania w dowolnym momencie w czasie trwania sesji z wykorzystaniem systemu.

- Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi tworzyć jednocześnie cztery następujące streamingi:

  - całościowy – ma tworzyć się automatycznie podczas rozpoczęcia sesji, a kończyć podczas zamykania sesji lub jej przerwania,

  - debatowy - ma tworzyć się podczas otwierania debaty nad poszczególnym punktem i kończy podczas zamykania debaty,

  - cząstkowy – ma rozpoczynać się w momencie załączania mikrofonu użytkownika i kończyć się wraz z momentem wyłączenia mikrofonu,

  - pośredni - ma rozpoczynać się w momencie wyłączenia mikrofonu użytkownika i kończyć się wraz z załączeniem mikrofonu użytkownika,

- Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi umożliwić przeglądanie, przeszukiwanie i odtwarzanie poszczególnych nagrań w następujących schematach:

  - odtwarzanie nagrania całkowitego sesji wraz z możliwością odszukania poszczególnej sesji,

  - odtwarzanie nagrania z poszczególnej debaty wraz z możliwością wyszukania nagrania spośród debat,

  - odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w danej debacie lub wszystkich nagrań danej sesji,

  - odtworzenie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w określonym przedziale czasowym.

- Wszystkie czynności związane z przeszukiwaniem nagranych wypowiedzi muszą być dostępne z poziomu Systemu.

- Oprogramowanie do rejestracji dźwięku powinno umożliwić wykonanie kopii bezpieczeństwa plików dźwiękowych.

- Format nagrania powinien umożliwić bezproblemowy odsłuch na urządzeniach typu MP3 lub napędach CD.

### Dodatkowe wymagane funkcje systemu zarządzania obradami.

Dodatkowe wymagane funkcje systemu zarządzania obradami.

- Import planu sesji do systemu zarządzania obradami z zewnętrznych źródeł – format DOC, TXT

- Możliwość modyfikacji zaimportowanego planu sesji,

- Możliwość powielenia ekranu wizualizacyjnego na dowolnym dedykowanym monitorze,

- Możliwość implementacji obrazu z kamer w ekranie debaty,

- Możliwość automatycznego bezobsługowego sterowania kamer w trybie konferencji (opcja)

- W razie potrzeby wyłączenia Systemu obsługującego sesję konieczne jest, aby zachowane zostały wszelkie ustawienia i dane potrzebne do kontynuacji sesji po ponownym uruchomieniu programu (przywrócenie stanu aplikacji  i doprowadzenie do kontynuacji sesji w czasie nie dłuższym niż 5 sekund od momentu wyłączenia).

- Możliwość uzupełnienia opisu głosowania w trakcie jego trwania bez konieczności przerwania głosowania.

- Możliwość eksportu danych do formatu: PDF, XLS, HTML, RTF, BMP, JPG, TIFF, tekstowy.

- System powinien umożliwiać ręczne załączenie poszczególnych mikrofonów Według numeru stanowiska.

- System musi zapewnić możliwość dodatkowego logowania w trakcji debaty bez jej przerywania.

- Maksymalny czas przełączania mikrofonów pomiędzy uczestnikami debaty nie może przekraczać 100ms.

- System powinien posiadać możliwość rozbudowy o kolejną funkcjonalność usprawniająca pracę Rady, np. system elektronicznej dystrybucji materiałów sesyjnych, na komisję oraz innych dokumentów powstających w toku pracy Rady.

- System musi mieć możliwość rozbudowy o generowanie napisów podczas transmisji internetowej w postaci przewijającego się paska z informacją odnośnie aktualnego punktu obrad oraz osoby aktualnie przemawiającej.

# Część II

# System transmisji obrad do sieci Internet.

## System kamer

Dostawa powinna obejmować zestaw kamer i urządzeń umożliwiających uruchomienie transmisji audio-video z obrad poprzez sieć Internet. Należy dostarczyć i zamontować kamery szybkoobrotowe oraz zapewnić możliwość odpowiedniego skonfigurowania urządzeń w sposób pozwalający na poprawne  automatyczne kadrowanie osób będących w jej polu widzenia.

Kamery mają mieć możliwość:

- automatycznego bezobsługowego kadrowania osób obecnie przemawiających poprzez zintegrowanie z systemem do zarządzania obradami (obrót i sterowanie kamer bez udziału administratora),

- w przypadku przejścia radnego w czasie trwania debaty do mównicy kamera musi automatycznie (bez ingerencji administratora) kadrować radnego przy mównicy,

- synchronizację przekazanego obrazu z sygnałem audio uzyskanym z systemu do zarządzania obradami,

- bezobsługowe kadrowanie aktualnie przemawiającego, pokazanie widoku ogólnego oraz widoku osób przemawiających na podstawie danych z systemu zarządzania obradami,

- automatyczny wybór informacji oraz źródła transmitowanego sygnału video na podstawie danych z systemu zarządzania obradami,

- bezpośrednią prezentację wyników głosowania za pomocą sygnału ze źródła systemu zarządzania obradami (nie z kamery ),

- możliwość realizacji transmisji audio i video z obrad do sieci Internet,

### Zakres prac.

Zakres prac obejmuje dostawę, montaż i konfigurację urządzeń umożliwiających uruchomienie i realizację transmisji poprzez portal społecznościowy.  Wykonawca musi zastosować kamery i urządzenia, które pozwolą Zamawiającemu na uruchomienie transmisji na warunkach i zasadach nie gorszych niż:

- jakość transmitowanego obrazu musi być nie gorsza niż 720p,

- jakość sygnału generowanego przez kamery musi być nie gorsza niż 1080p.

- podane parametry zapewniają szeroki dostęp dla oglądających przy zachowaniu wysokiej jakości.

- do wysyłania strumienia audio – video z sali sesyjnej Zamawiający zapewni łącze o minimalnej przepustowości 4096kb/s (upload).

- obraz i dźwięk z sali sesyjnej oraz innych wydarzeń będzie przekazywany w trybie on-line do serwera Usługodawcy.

### Kamera szybkoobrotowa.

Kamera szybkoobrotowa. Wymagana ilość: 2 szt.

| Standard: | HD |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/2,8 " STARVIS CMOS lub porównywalny |
| Wielkość matrycy: | 2 2Mpx |
| Rozdzielczość: | 1080p |
| Obiektyw: | 5.64.9 ... 64 mm |
| Kąt widzenia obiektywu: | 55 58.4° ... 4.9° |
| Zoom optyczny: | 12 |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.02 0.1° ... 300°/s (poziom) |
|  | 0.02 0.1° ... 120°/s (pion) |
| Prędkość obrotowa PTZ | 300 o /s (poziom), 200 o /s (pion) |
| Zakres zmian PTZ | poziom: 0o ~ 360 o bez krańcówki |
|  | Pion: -2 o ~ 90 o |
|  | Automatyczny flip 180 o |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Wyjście wideo: | HD |
| Liczba presetów: | 300 |
|  | 4 |
|  | Za pomocą interfejsu RS-485 |
| Wybrane funkcje: | BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego |
|  | HLCAGC – kompensacja źródeł światła |
|  | Automatyczny balans bieli |
|  | Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas |
| Menu ekranowe OSD: | TAK |
| Zasilanie: | 12 24 V DC AC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | Max. 10 W |
| Obudowa: | Speed Dome, metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Wymiary: | Φ170 x 155 mm |

### Enkoder.

Enkoder. Wymagana ilość: 1 szt.

| Wejście wideo | HDMI |
| --- | --- |
| Wejście audio | mini jack |
| Obsługa rozdzielczości | 1080p 23.98/24/25/29.97/30, 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576p 576i 480p 480i |
| Kompresja | Podstawowa/główna H.264 |
| Kompresja audio | AAC-LC |
| Wbudowane wejście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Wyświetlacz LED | TAK |
| Port USB | TAK |
| Wymiary | 7.6 x 10.1 x 2,5 cm (3 x 4 x 1”) |

### Konwerter.

Konwerter HDMI

Wymagana ilość 2 szt.

### Monitor poglądowy.

Monitor min. 9 cali do podglądu realizowanych transmisji.

Wymagana ilość 1 szt.

### Rozgałęźnik  HDMI.

Rozgałęźnik HDMI 1x4:

Wymagana ilość: 1 szt.

| Liczba wejść HDMI: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Liczba wyjść HDMI: | 4 szt. |
| Obsługiwany standard HDMI: | 1.4 a |
| Wspierane rozdzielczości: | do 4Kx2K@30Hz,1080p@120Hz oraz 1080p 3D@60Hz |
| Wspierane głębie kolorów | 30bit, 36bit, 48bit na pixel |
| Inne: | Zarządzanie EDID |
| Maksymalna długość kabla: | 25 m dla 26AWG HDMI |
| Zasilanie: | 5V (zasilacz w komplecie) |
| Pobór prądu | 5W |

### Przełącznik kamer zintegrowany z systemem do zarządzania obradami.

Przełącznik kamer zintegrowany z systemem do zarządzania obradami.

Wymagana ilość: 1 szt.

- Przełącznik ma umożliwić wybór jednego z źródeł sygnału i bezszwowe przyłączenie go do wyjścia.

- Wyboru będzie można dokonywać ręcznie lub automatycznie.

- Przełącznik ma wspierać skalowanie sygnału wejściowego w górę i w dół. Ma również wpierać różne rozdzielczości wejściowe i wyjściowe do 1080p@60Hz. Czas, po którym ma nastąpić kolejne przełączenie ma być ustawiane dla wszystkich kamer jednocześnie lub dla każdej kamery osobno.

- Ma być możliwość ustawienia pominięcia w sekwencji każdego z wejść.

- Przełącznik ma być automatycznie sterowany z systemu zarządzania obradami.

| Wejścia wideo: | 4 x HDMI |
| --- | --- |
| Wyjścia wideo: | 1 x HDMI |
| Sterowanie: | Automatyczne – Ethernet |
|  | Ręczne - przyciski |
| Przełączanie obrazu | bezszwowe ze skalowaniem w górę i w dół |
| Rozdzielczości wyjściowe | 1080p,1080i,1360x768,720p,1024x768 |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Montaż: | Rack ( opcja) |

Punkty 3, 4, 5 i 6 dot. części I i II.

# Okablowanie.

Okablowanie. Wymagana ilość: 1 kpl.

- Należy przewidzieć całe niezbędne okablowanie do połączenia systemu do zarządzania obradami oraz kamer i pozostałych urządzeń.

- Wszystkie urządzenia typu mikser, koncentrator, przełącznik kamer, zamontowane zostaną w szafie będącej na wyposażeniu sali sesyjnej.

# Instalacja, szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna:

Instalacja, szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna:

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań serwisowych w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia na infolinię.

- Wykonawca w ramach szkolenia użytkowników musi przekazać wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania Systemów w zakresie funkcjonalnym, merytorycznym i technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych osób w ilości dwóch operatorów systemu zarządzania obradami, radnych, w tym przewodniczącego.

- Wykonawca zapewni asystę techniczną na jednej sesji z wykorzystaniem Systemu.

# Warunki gwarancji na system:

Warunki gwarancji na system:

- Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia i trwa przez okres podany w ofercie, nie mniej niż 24 miesiące.

- Na dostarczone urządzenia obowiązuje gwarancja podana w ofercie, nie mniej jednak niż na okres 24 miesięcy.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta są nieodpłatne.

- Świadczenie gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych w trakcie korzystania z oprogramowania oraz naprawie pozostałych urządzeń i terminali systemu zarządzania obradami.

# Licencje;

Licencja:

- Producent systemu udziela bezterminowego prawa (licencji) na korzystanie z Systemu, które obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera lub serwera, załadowanie w pamięci RAM i korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony dla wszystkich modułów (aplikacji) systemu w ilości określonej zamówieniem.

- Wykonawca udziela licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- Licencja na System będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu odbioru.

- Licencja zostanie wystawiona i doręczona w formie pisemnej.